## Slide 1
Использование наилучших практик в проектировании производства в будущем
Яцек Роман

## Slide 2
2. Факторы оценивающие функциональность предприятия
4. Выбор места для размещения молочного предприятия
5. Последовательность потока продукта на заводе по производству сыра
6. Оценка энергетической эффективности предприятия.
9. Проектирование молочного предприятия: оборудование
1. Основные принципы проектирования
10. Проектирование молочного предприятия: влияние на качество готового продукта
8. Проектирование молочного предприятия: ключевые моменты
12. Производство 4.0
7. Использование рекуперации тепла на молочном предприятии
3. Сырье
11. Проектирование молочного предприятия: влияние автоматизации процесса
Программа презентации

## Slide 3
Основные принципы проектирования предприятия

## Slide 4
Obraz OpenClipart-Vectors z Pixabay
Расположение в местности
Климатические условия
Условия окружающей среды
Доставки молока
Подготовка к расширению
Выбор места для размещения молочного предприятия

## Slide 5
СЫРЬЁ
ПЕРСОНАЛ
качество
ОБОРУДОВАНИЕ
Факторы оценивающие функциональность предприятия
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СРЕД
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАВОДА

## Slide 6
Obraz OpenClipart-Vectors z Pixabay
Сырье:

## Slide 7
Приемка молока
Аппаратный цех сыроварного отделения
Аппаратный цех
Сыр цех
Посолочное отделение
Упаковка свежего сыра
Созревание
Упаковка созрелого сыра
Склад готового продукта
Дистрибуция
Конфекция
сливки
сыворотка
Последовательность потока продукта на заводе по производству сыра
Холод, энергия, тепло, воздух, вода.

## Slide 8
Приемка молока
Аппаратный цех сыроварного отделения
Аппаратный цех
Сыр цех
Посолочное отделение
Упаковка сыра
Созревание
Упаковка созревшего сыра
Склад готового продукта
Дистрибуция
Конфекция
Шум
Тепло
Канализация
Выбросы в атмосферу
Воздействие на окружающую среду

## Slide 9
Последовательность потока продукта на примере завода по производству сыра

## Slide 10
Последовательность потока продукта на заводе по производству сыра

## Slide 11
Последовательность потока продукта на заводе по производству сыра

## Slide 12
Оценка энергетической эффективности предприятия
Продукт | Швеция | Дания | Финляндия | Норвегия | Польша
Молоко и молочные напитки | 0,11-0,34 | 0,07-0,09 | 0,16-0,28 | 0,45 | 0,05-0,06
Сухое молоко, сыры, молочные напитки | 0,18-0,65 | 0,3-0,71 | 0,28-0,92 | 0,29-0,34 | 0,05-0,09
Сыр и сыворотка | 0,15-0,34 | 0,12-0,18 | 0,27-0,82 | 0,21 | 0,06
Расход энергии на примере молочных заводов [кВт/л переработанного молока]
Источник: Руководство по наилучшим доступным технологиям (НДТ) для молочной промышленности, Министерство окружающей среды, Варшава, апрель 2005 г., стр. 23.

## Slide 13
Оценка энергетической эффективности предприятия: электроэнергия
Расход энергии на примере молочных заводов [МВт/тонну сырого молока]
Источник: Руководство по наилучшим доступным технологиям (НДТ) для молочной промышленности, Министерство окружающей среды, Варшава, апрель 2005 г., стр. 23.

## Slide 14
Техники увеличивающие электрическую эффективность на предприятии:
Частичная гомогенизация молока;
Использование непрерывной пастеризации;
Регенерационный обмен тепла при пастеризации;
Предварительное охлаждение ледяной воды на возврате;
воздуха используемого при вентиляции помещений;
Использование ультрафильтрации для нормализации белка в сыроварском молоке.

## Slide 15
Рекуперация тепла
Пластинчатый охладитель сыворотки
Пластинчатый подогреватель молока
Холодная вода
Холодная вода
Горячая вода
Горячая вода

## Slide 16
Использование полученного тепла для подогрева холодного сырья;
Использование полученного тепла для подогрева потребительской воды;
Использование полученного тепла для отопления помещений.
Преимущества использования рекуперации тепла

## Slide 17
Оценка энергетической эффективности предприятия
Продукт | Швеция | Дания | Финляндия | Норвегия | Польша
Молоко и молочные напитки | 0,98-2,8 | 0,60-0,97 | 1,2-2,9 | 4,1 | 0,5-0,75
Сухое молоко, сыры, молочные напитки | 1,7-4,0 | 0,69-1,9 | 1,4-4,6 | 4,6-6,3 | 1,8-5,3
Сыр и сыворотка | 2,0-2,5 | 1,2-1,7 | 2,0-3,1 | 2,5-3,8 | 2,22
Расход воды на примере молочных заводов [л/л переработанного молока]
Источник: Руководство по наилучшим доступным технологиям (НДТ) для молочной промышленности, Министерство окружающей среды, Варшава, апрель 2005 г., стр. 23.

## Slide 18
Оценка энергетической эффективности предприятия: вода
Продукт | Расход воды (м3/тонну сырого молока)
Молоко магазинное | 0,33-12,61
Сыры | 0,24-4,90
Сухое молоко и сыворотка | 0,50-4,27
Ферментированное молоко | 1,91-17,23
Расход воды на примере молочных заводов
Источник: Руководство по наилучшим доступным технологиям (НДТ) для молочной промышленности, Министерство окружающей среды, Варшава, апрель 2005 г., стр. 23.

## Slide 19
Техники снижающие потребление воды на молочном предприятии:
Введение закрытого контура воды в контуре охлаждения, в контуре подогрева и на отдельных этапах мойки: редукция использования воды до 90% (в сравнении с использованием воды в аналогичном с точки зрения величины и профиля производства, который бы не использовал закрытых контуров);
Использование на предприятии станции мойки CIP: редукция использования воды на 60%;
Использование на предприятии очистки под давлением: редукция использования воды до 20%;
Перекрытие воды в автоматическом режиме: редукция использования воды до 15%;
Получение воды при использовании мембранной фильтрации;

## Slide 20
Оценка энергетической эффективности предприятия: химические средства
Продукт | Потребление чистящих средств (кг/т обработанного молока) |  | 
 | NaOH, 100% | HNO3, 100% | Детергенты
Молоко и йогурты | 0,2-10 | 0,2-5,0 | *
Сыры | 0,4-5,4 | 0,6-3,8 | 0,1-1,5
Сухое молоко и сыворотка | 0,4-5,4 | 0,8-2,5 | *
* Не касается | * Nie dotyczy |  | 

## Slide 21
Оценка энергетической эффективности предприятия: стоки
Параметр | Концентрация после очистки рекомендованная | Максимально допускаемые значения индикатора для очищенных сточных вод для очищенных промышленных стоков
БПК5 (мг/л) (биологическая потребность на кислород) | <50 | 25
ХПК (мг/л) (химическая потребность на кислород) | <250 | 125
Суспензия (мг/л) | <50 | 35
рН | 6-9 | 6,5-9
Жир (мг/л) | <10 | -
Азот общий (мг/л) | <10 | Устанавливается индивидуально
Фосфор общий (мг/л) | <5 | 2
Бактерия Коли (мпн/100 мл) | 400 | -
Стоки получаемые при пр-ве отдельных молочных продуктов

## Slide 22
Кислотные
Сычужные
Кислотно-сычужные
Obraz Jose Conejo Saenz z Pixabay
Obraz Enotovyj z Pixabay
Obraz Christoph Schütz z Pixabay
Сыры

## Slide 23
Проектирование молочного предприятия: ключевые моменты
Вентиляция
Вытяжка
Канализация
Логистика

## Slide 24
Проектирование молочного предприятия: оборудование
Уменьшение потерь продукта;
Увеличение качества готового продукта;
Высокий выход продукта при использовании меньшего количества сырья;
Улучшение микробиологических показателей продукта;

## Slide 25
Проектирование молочного предприятия: оборудование
Совместная работа проектно-строительной организации и поставщика оборудования

## Slide 26
Obraz Peter Pruzina z Pixabay
Корка
Покрытие
Пленка
Температура
Влажность
Обмен воздуха
Пластиковые ящики
Стеллажи с полками
Известняковые пещеры
Помещение
Поверхность сыра
Логистика
Проектирование молочного предприятия: влияние на качество готового продукта
Symfonia

## Slide 27
https://pxhere.com/pl/photo/1622472
http://promag.pl/
Проектирование предприятия: влияние автоматизации процесса
Снижение потребности персонала для обслуживания
http://mecalux.pl/
Уменьшение площади требуемой для производства
Уменьшение человеческого фактора

## Slide 28
https://www.luizawojtowiczwaga.com/blog/diagram-ishikawy-podnosi-poziom-empatii
https://pixabay.com/pl/vectors/porz%C4%85dek-obrad-wykres-gantta-projekt-153555/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Libro-sistemas-scada-3ra-ed-mecatronica-automatizacion-22680-MLM20234441553_012015-F.jpg
Промышленность 4.0
Проектирование 3D
SCADA
MES
Управление проектами

## Slide 29
Непрерывная работы, не являющаяся разовым событием
Исправление или устранение дефектов и внедрение инноваций
Факторы, включая производственные процессы и производимую продукцию
Факторы, охватывающие отдельные элементы природной среды
Профилактическое действие, высокое качество молока
Устойчивое развитие
Вывод:

## Slide 30
Спасибо за внимание!
Tel.: +48 89 555 20 70 www.marbotechnology.pl office@marbotechnology.pl Marbo Sp. z o.o. Ługwałd 183 11-001 Dywity Poland